Załącznik nr 2

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty

wskazanej w art. 4. pkt 8

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Kołobrzeg, 12.06.2023 r.

Przedszkole Miejskie nr 1

Ul. Zygmuntowska 38

78-100 Kołobrzeg

Zainteresowani wykonawcy

Zapytanie ofertowe

| 1.Nazwa firmy Zamawiającego: | Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu |
| --- | --- |
| 2.Osoba do kontaktu: | Dyrektor – Marta Żemojtel |
| 3.Ulica: | Zygmuntowska |
| 4.Numer: | 38 |
| 5.Miejscowość: | Kołobrzeg |
| 6.Kod pocztowy: | 78-100 |
| 7.Województwo: | Zachodniopomorskie |
| 8.NIP: | 671-17-84-944 |
| 9.Numer telefonu: | 94 35 227 12, 785 660 041 |
| 10.Adres e-mail: | dyrektor@pm1kg.pl |

Dotyczy przedmiotu zamówienia:  Tablica multimedialna wraz z rzutnikiem, wyposażeniem                            i montażem.

Parametry zamówienia:

Technologia: minimalne parametry

- Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni Obsługa za pomocą: palec, pióro (pisak), dowolny przedmiot

- Przekątna zewnętrzna: 82”

- Wymiary zewnętrzne (cm): 175,7 x 110,1

- Wymiary wewnętrzne (cm): 166 x 100,4

- Proporcje obrazu: 16:9

- Załączone akcesoria:

- pisaki, półka interaktywna, wskaźnik teleskopowy,

- uchwyty do montażu,

- instrukcja obsługi,

- oprogramowanie do tablicy

- EClass

Parametry rzutnika

- Rzut ultrakrótki

- System projekcyjny 3LCD

- Rozdzielczość 1 280 x 800

- Proporcje obrazu 16:10

- Kontrast 14 000:1

- Jasność 3 500 lumenów  (światło białe i kolorowe)

- Moc lampy 250 W

- Czas pracy lampy 5 000 h (jasny) 10 000 h (Eco)

- Rozmiar projekcji przekątna 60”-100”

- Przyłącza: złącze USB 2.0 typu A, złącze USB 2.0 typu B,

- wejście HDMI (3 x),

- wejście sygnału kompozytowego,

- wejście RGB (2 x),

- wyjście RGB,

- stereofoniczne wyjście audio

- mini-jack,

- stereofoniczne wejście audio

- mini-jack (3 x),

- wejście mikrofonu,

- interfejs Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T),

- bezprzewodowa sieć LAN IEEE

- 802.11b/g/n (opcja),

- wejście VGA (2 x),

- wyjście VGA, MHL

Wyposażenie : Laptop – parametry minimalne

- Wyświetlacz o minimum przekątnej 15,6" typu FHD IPS.

- Wyświetlanie obrazu w rozdzielczości co najmniej: 1920 x 1080.

- Pracujący na szybkim, wydajnym procesorze (test CPU Benchmark na poziomie minimalnym: 10 179 punktów).

- Wbudowana pamięć RAM nie mniejsza niż 8 GB DDR4

- Dysk twardy budowy PCIe NVMe SSD o co najmniej pamięci 256 GB.

- Liczne gniazda rozszerzeń umożliwiają podłączenie dodatkowych sprzętów peryferyjnych:1 x USB 3.2

- 1 x USB 3.2 Gen. 1,  1 x USB typ-C,  D-SUB

- Laptop posiada minimum 1 gniazdo RJ-45 umożliwiające podłączenie kabla internetowego      w sposób przewodowy.

- złącze słuchawkowe /mikrofonowe

- DC-in - wejście zasilania

- Oprócz łączności przewodowej, laptop musi pozwalać na korzystanie z sieci bezprzewodowej WiFi 802.11.

- Przesyłanie plików drogą bezprzewodową

- Do przeprowadzania transmisji cyfrowych, w laptopie muszą być wbudowane głośniki oraz wbudowana kamera, która pozwoli na korzystanie z wideokomunikatorów, bez podłączania dodatkowych urządzeń zewnętrznych.

Gwarancja na wszystkie urządzenia 5 lat.

Proszę o złożenie oferty cenowej na „Tablica multimedialna wraz z rzutnikiem, wyposażeniem                            i montażem”.

1.Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, termin płatności  i czas wystawienia  faktury.

2.Wykonawca złoży ofertę drogą elektroniczną lub w zaklejonej kopercie skierowanej na adres                Zamawiającego wraz z oznaczeniem  „Oferta na:  „Tablica multimedialna wraz z rzutnikiem, wyposażeniem i montażem”.

3.Termin składania ofert upływa dnia 19.06.2023 r. o godz. 10.00, oferty należy przesyłać na adres     dyrektor@pm1kg.pl lub składać w kancelarii przedszkola w dni powszednie w godz. 8.00-15.00.

4.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym        w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie.

6.Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

7.Termin realizacji zamówienia  29.06.2023 r.

Dane do faktury

Faktura płatna przelewem 14 dni

NABYWCA:

Gmina Miasto Kołobrzeg

Ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

NIP 6711698541

ODBIORCA:

Przedszkole Miejskie Nr 1z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima

ul. Zygmuntowska 38

78-100 Kołobrzeg

Zamawiający

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu